## Slide 1: DIH4CPS
Datenaufnahme Version 1
Stand 31.08.2020

## Slide 2: Allgemeines
configuration:
- enthält alle Parameter, die global verwendet werden
requirements:
- enthält eine Liste von Paketen, die benötigt werden, um das Programm auszuführen
LED_control:
- diese Klasse regelt über das Schalten von Spannungen die Ansteuerung eines Arduino, welcher den verwendeten LED-Ring steuert
mqtt_connection:
- diese Klasse dient der Kommunikation zu der verwendeten MQTT API (iotstack)
- es werden Infos, Warnungen, Fehler des Prozesses und Systemparameter übermittelt

## Slide 3: Videoaufnahme
WebcamRecorder:
- schaltet die LEDs (unter Verwendung von LED_control)
- sendet Statusupdates via MQTT an iotStack
- Thread 1: liest Kamera-Stream aus, speichert Frames in Queue
- Thread 2: liest Queue aus und speichert Frames in .avi Datei lokal ab
Ausführen des Skriptes bewirkt die Aufnahme einer Videodatei, dessen Länge als Übergabeparameter variiert werden kann (Standard: 10 s)
z.B. python3 webcam_recorder.py –videoLength 20

## Slide 4: Datentransfer
CloudConnection:
- lädt die lokalen Videodateien in die Cloud
- sendet Statusupdates via MQTT an iotStack
- Übergabeparameter ermöglichen den Upload aller Dateien von heute oder von gestern
Ausführen des Skriptes bewirkt den Upload aller Videodateien, die am selben Tag aufgenommen wurden (Standard: gestern oder heute)
z.B. python3 cloud_connection.py --today

## Slide 5: Systemmonitoring
SystemMonitoring (Linux):
- fragt interne Parameter ab und sendet diese via MQTT an iotStack
- bisherige Parameter (Jetson Nano):
Allways-On (AO), CPU, GPU, Phase-locked loop (PLL), Power management integrated circuit (PMIC), Thermal fan (east)
Ausführen des Skriptes sendet pro oben genannten Parameter einen Wert

## Slide 6: Zeitgesteuerte Prozesse
CronHandler:
- erstellt Cronjobs und fügt diese dem Linux System hinzu
- unter Windows müssen Cronjobs vorerst manuell erstellt werden
Ausführen des Skripts sorgt dafür, dass alle 10 Minuten ein Video aufgenommen wird, alle 2 Stunden die Videodateien des Tages hochgeladen und alle 2 Minuten die Systemparameter mitgeteilt werden